2.
a)
Dependendo de B, o curcuito multiplica A por uma constante que pode ir de 0 a 15
a latencia maxima são 4 ciclos de relógio, visto que o resuldado parcial tem de passar pleo registo y0, y1, y2, e ainda pelo registo de saída C.

b)

c)
O circuito suporta pipeline, como que as somas e shifts acontecem sempre entre 2 registos, o caminho critico é entre esses registos. Assim, o datapath já esta em pipeline, apenas e necesssario que entre no circuito um A e um B por ciclo. Para o calculo de um resultado são necessarios 4 ciclos, mas a partir do primiero resultado é calculado um resultado novo por ciclo, isto é, troughput =1

d)
 A versão puramente ombinatória do circuito requere menos área, isto porque não são necessários registos para guardar valores intermedios. O delay do circuito itambém iria ser menor do que o do circuito original, visto que iri ser apenas o delay de um somador de 4 bits e de um somador de 5 bits, visto que as duas somas de 4 bits poderiam estar a ser feitas em simultâneo. No circuito original são feitas 4 somas em serie até se chegar a um resultado. No entante no curcuito original é possível obter um troughput =1.